| Menu général du logiciel et icônes |
| --- |
| ( Icône n°( 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 1 Nouveau document 4 Imprimer 7 Page suivante 10 Examiner le graphe 13 Régression linéaire 2 Ouvrir un document 5 Page précédente 8 Echelle automatique 11 Tangente 14 Paramètres de mesure 3 Enregistrer 6 Page en cours 9 Zoom + ou - de la sélection 12 Statistiques 15 Lancer la mesure |
| Paramétrage de l’expérience | Ajuster l’échelle du graphique |
| Cliquer sur l’icône n° 14 (Paramètres de mesure). Choisir le mode : fonction du temps, manuel avec entrée ou manuel Régler la durée et la fréquence d’échantillonnage, si nécessaire. Dans ce mode : renseigner le nom de la colonne et l’unité | Cliquer sur l’icône n° 8 (échelle automatique). Pour modifier l’échelle des axes : - Méthode 1 : pointer le curseur en croix sur l’axe choisi. Il se transforme en une flèche ondulée. La déplacer dans un sens ou dans l’autre pour rétrécir ou étirer l’échelle de l’axe. - Méthode 2 : double cliquer dans la zone graphique. Une fenêtre s’ouvre. Sélectionner l’onglet « options axes », choisir « échelle manuelle ». Entrer les valeurs mini et maxi pour l’axe considéré. |
|  | Acquisition | Ajouter des informations au graphique |
|  | Pour lancer les mesures : cliquer sur l’icône n° 15 Pour arrêter les mesures : cliquer sur l’icône n° 15 Pour garder en mémoire la dernière série de mesures réalisées : dans la barre de menu, choisir expérience puis stocker dernière série. | Pour mettre un titre au graphique : Sélectionner la zone graphique puis dans la barre de menu, sélectionner « options » puis « options graphe ». Ecrire le titre voulu dans la cellule titre de la fenêtre. Pour ajouter une légende, une annotation : Dans la barre de menu, cliquer sur « insérer » puis « annotation ». Un cadre muni d’une flèche apparaît. Taper le texte choisi dans le cadre et diriger l’extrémité de la flèche dans la zone du graphique choisie. Pour imprimer ; Dans la barre de menu, cliquer sur « fichier » puis « imprimer » |
|  |  | Afficher une droite de régression |
|  |  | Pour une régression linéaire, choisir la partie de la courbe où effectuer la régression (clic gauche maintenu), puis cliquer sur l’icône n° 13. Pour lire la droite de régression, dans la barre de menu, choisir analyse puis interpoler. |

# Text boxes

EXPERIMENTATION ASSISTEE PAR ORDINATEUR AVEC LOGGER PRO

État du dispositif : les capteurs nécessaires à l’enregistrement sont branchés et étalonnés. Le logiciel « Logger Pro » est lancé.

Zone graphique

Tableau des  mesures

Barre de menu

Indication du capteur en temps réel