MESURES AVEC OBSERVATION-2

| Principaux menus. |
| --- |
| Les icônes de tâches : Les icônes de la barre « Annotation » : Les icônes de la barre « Mesures » : | (3) Sauvegarder le document en cours avec ou sans les mesures et annotations. (4) Réaliser des captures d’images (5) Visualiser en mode plein écran (un double clic permet de sortir du mode plein écran). (6) Régler la taille de la fenêtre en % (un zoom de 200 % permet de doubler le grossissement d’observation sans changer d’objectif). (7) Déplacer des annotations. (8) Tracer des flèches sur une image. (9) Écrire du texte sur une image. (10) Effacer une à une les annotations en cliquant dessus. | (11) Tracer une ligne. (12) Tracer un angle. (13) Tracer un rectangle. (14) Tracer un cercle en un point choisi pour centre et au rayon de son choix. (15) Tracer un cercle passant par trois points choisis successivement. (16) Tracer des polygones : un clic gauche pour chaque point et un clic droit sur le dernier point. (17) Compter : à chaque clic, la numérotation est incrémentée automatiquement d’un point. (18) Effacer toutes les mesures. (19) Calibrer les mesures à partir d’un étalon, dans l’unité de son choix. (20) Paramétrer les couleurs des tracés et des valeurs des mesures. |
|  Remarque : pour réaliser des annotations, des mesures ou encore compter des objets il faut que la taille de la fenêtre d’observation soit de 100% (icône 6). |
| Inscrire des annotations sur une image. |
| - Réaliser une capture d’image (icône 4). - Tracer une ou plusieurs flèches pour pointer un ou des objet(s) en utilisant l’icône (8). - Annoter des objets sur une image en utilisant l’icône (9). - Déplacer les flèches et les zones de textes en utilisant l’icône (7). |
| Faire une mesure et choisir le type de mesure. |
| Mesurer les dimensions d’un objet connaissant l’échelle. | Mesurer des angles. |
| - Réaliser une capture d’image (icône 4). - Utiliser l’icône 19 « calibrer » pour choisir l’unité (en mm ou moins). - Tracer une ligne à la souris (icône 11) sur la partie de l’objet à mesurer : la mesure s’affiche sur l’image. Remarque : le calibrage des mesures a été réalisé par le professeur. | - Réaliser une capture d’image (icône 4). - Utiliser l’icône 19 « calibrer » pour choisir l’unité (en mm ou moins). - Tracer à la souris (icône 13) deux lignes en partant d’une des extrémités de l’angle à mesurer sur la partie de l’objet. La valeur affichée est celle de l’angle compris entre le premier et le deuxième segment dans le sens trigonométrique. |
| Mesurer une surface. |
| - Réaliser une capture d’image (icône 4). - Utiliser l’icône 19 « calibrer » pour choisir l’unité (en mm ou moins). - Tracer, selon la forme de l’objet dont la surface est à mesurer, un rectangle, un cercle ou un polygone (icônes 13, 14, 15 et 16) : la mesure s’affiche sur l’image. Remarque : le calibrage des mesures a été réalisé par le professeur. |
| Compter des objets. |
| - Réaliser une capture d’image (icône 4). - Sélectionner l’icône 20 « Compter » puis effectuer un clic gauche sur les objets à compter : à chaque clic, la numérotation est incrémentée automatiquement d’un point. - Les valeurs s’affichent sur l’image. |

# Text boxes

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

(12)

(11)

(7)

(13)

(14)

(15)

(16)

(17)

(10)

(18)

(19)

(20)