ACQUISITION D’IMAGES avec Scopephoto

| Positionnement de la caméra |
| --- |
| Enlever l’oculaire du microscope et introduire dans le tube optique, la caméra. | Vérifier que la caméra est reliée à l’ordinateur par un câble USB. |
| Menu |
| Fonction du logiciel d’acquisition |
| Préparer la capture d’une image : Sélectionner le périphérique en utilisant l’icône permettant de choisir la caméra ou dans la liste « Live Capture ». Placer sous l’objectif, l’objet dont vous désirez réaliser une acquisition numérique. Réaliser la mise au point à l’aide du microscope (netteté, éclairage….) pour obtenir la meilleure observation possible. |
| Acquérir une image Acquérir l’image : Capture  Capture frame Enregistrer une vidéo : Cliquer sur « Capture  Start capture vidéo » Sélectionner le format Donner un nom et sélectionner le dossier d’enregistrement. Remplir les champs suivants si nécessaire (en particulier possibilité de fixer la durée de la vidéo ou un timelapse) Cliquer sur « Capture  Stop capture video » pour arrêter l’enregistrement avant la fin du temps indiqué. La vidéo est automatiquement enregistrée dans le répertoire choisi. |
| Editer/Modifier une image Enregistrer l’image et utiliser un logiciel de dessin ou un traitement de texte comme Word ou Writer. |
| Ouvrir une image : Cliquer sur «File/Open Image». |
| Enregistrer une image : Cliquer sur «File  Save as…» Choisir un nom et le répertoire d’enregistrement. |
| Imprimer une image : Cliquer sur «File  Print». |

# Text boxes

Capture d’image

et video

Choisir la

caméra

Menu image

Apparaît à la place du menu Capture lorsqu’une image est sélectionnée